MATEX

| Буровые реагенты Matex для алмазного бурения |
| --- |
| Код | Наименование | Применение | Фасовка |
| 40-017 | SAND DRILL | Реагент для решения проблем, связанных с бурением песчаного, гравийного и галечного грунта. | Ведро 20л |
| 41-007 | DD-2000 | Порошкообразный загуститель прекрасно для бурения в перекрывающей породе, песках и гравии. | Ведро 17кг |
| 41-008 | DD-605 | Понизитель вязкости бурового раствора. | Ведро 20л |
| 41-009 | DD-955 | Полианионный загуститель и сапролитно-кимберлитная сланцеватая глина и тальковый стабилизатор. | Ведро 20л |
| 41-027 | ULTRAVIS | Высокотехнологичный жидкий полимерный загуститель и продукт понижения водоотдачи. |  |
| 41-005 | DD X-PAND FINE | Экологически безопасный реагент для предотвращения поглощения промывочной жидкости при бурении в рыхлых породах | Ведро 20л |
| 40-011 | HOLE CONTROL | Реагент для ускорения формирования устья скважины, уменьшения обрушения породы и стабилизации. |  |
| 40-014 | MAPAC | Реагент для уменьшения фильтрации бурового раствора, повышения вязкости, укрепления стенок скважины при проходке глин. |  |
| 40-018 | SLO-FREEZE | Экологически безопасный реагент для увеличения времени замерзания промывочной воды, не содержащий гликоля/спирта. |  |
| 41-025 | TORQUELESS | Реагент предназначенный для уменьшения крутящего момента в скважине, защиты штанг от износа, предотвращения ржавления и продления срока службы породоразрушающего инструмента. | Ведро 17кг |
| 40-030 | DD-XPRESS | Добавляется в воду для создания очень вязкой буровой жидкости, используемой для удаления шлама, непрерывного укрепления стенок скважины, упрощает прохождение глинистых участков, уменьшения крутящего момента бурового става и сохранения получаемого керна. Защищает от абразивного износа буровые штанги, предотвращение образования ржавчины на инструменте и продлевая срок службы инструмента. |  |

_________________________________________________________________

SAND DRILL

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: буровая добавка нового поколения для решения проблем, связанных с бурением песчаного, гравийного и галечного грунта.

ОПИСАНИЕ: SAND-DRILL – это уникальная смесь синтетических полимеров, позволяющая получить буровой раствор, способный стабилизировать скважину при сложных условиях бурения в песчаном грунте.

Добавка SAND-DRILL эффективно препятствует обвалу подвижного песка в буровую скважину.

Добавка SAND-DRILL не подвержена влиянию высоких температур воды или соленой воды.

Добавка SAND-DRILL ограничивает необходимость использования бетонита, уменьшая проблемы утилизации и сокращая транспортные расходы.

SAND-DRILL работает самостоятельно, не требуя использования сложных многокомпонентных систем буровых растворов.

SAND-DRILL позволяет повысить производительность и прибыль.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:

Добавка SAND-DRILL смешивается с водой в количестве 0,25 % – 0,50 %. Для подвижных песков может потребоваться более высокая концентрация добавки.

DD2000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: загуститель в перекрывающей породе, на песчаных и гравийных участках.

ОПИСАНИЕ: DD 2000 – это экологически безопасный, очень высокомолекулярный, порошкообразный загуститель, который можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. Его можно использовать в алмазном, вращательном или ударном бурении.

DD 2000 придает прекрасные вязкостные параметры. Это первоклассный продукт для стабилизации перекрывающей породы, песчаных и гравийных участков.

DD 2000 является эффективной добавкой в условиях бурения, когда температура грунтовой воды превышает 65,5 °С.

DD 2000 позволяет сократить транспортные расходы при бурении благодаря тому, что это концентрированный продукт.

DD 2000 в сочетании со смазкой TORQUELESS уменьшает вероятность потери обсадной трубы.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ: Добавку DD 2000 рекомендуется использовать в концентрации от 0,5 до 2,0 фунтов на 100 галлонов (0,7–2,4 кг/1000 литров) воды

DD605L

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: понизитель вязкости бурового раствора

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: DD 605L - понизитель вязкости бурового раствора, представляет собой экологически безопасный, синтетический, органический, жидкий полимер, который понижает вязкость бурового раствора и прочность геля всех традиционных буровых растворов на водной основе.

DD 605L также способствует контролю над фильтрацией и может использоваться для решения проблем, связанных с прихватом бурильных колонн, а также для удаления отложения корки.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:

1. ЛИКВИДАЦИЯ ПРИХВАТА СНАРЯДА cмешайте DD 605L с водой в соотношении 1:3. Закачайте раствор на забой в межтрубное пространства в зону прихвата. Воздействуйте крутящим моментом и натяжением на штанги. Если штанги не высвобождаются немедленно, оставьте их, по меньшей мере, на один час, чтобы подействовал продукт. Если они не высвободятся через один час, повторите вышеуказанную процедуру с использованием раствора чуть более высокой концентрации.

2. ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ БУРОВОГО РАСТВОРА: Возьмите от 0,5 до 1 литра DD 605L на 100 галлонов (0,25 литра/1000 литров) воды. Эти дозировки могут меняться в зависимости от состава воды и условий бурения.

DD955 41-009

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: полианионный загуститель и сапролитно-кимберлитная сланцеватая глина и тальковый стабилизатор

ОПИСАНИЕ: DD 955 – это полианионный жидкий загуститель и стабилизатор стенок скважины, предназначенный для использования в зонах нестабильных сланцев и глины. Благодаря ионным зарядам, DD 955 абсорбируется непосредственно в сланец и глины, тем самым предотвращая набухание стенок скважины, которое приводит к потере устойчивости ствола скважины. После абсорбции в пласт, эффект стабилизации, создаваемый DD 955, сохраняет свою стойкость к любым химическим изменениям в общих свойствах буровой жидкости, вызванных изменением геологических и буровых условий. Эффективность DD 955 повышается при использовании с ингибитором Bio-Cut Plus и смазкой TORQUELESS.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:

Для нормального бурения возьмите около 1 кварты, DD 955 на 100 галлонов (2,5 литра/1000 литров) воды. Для сложных участков возьмите около 2 кварт на 100 галлонов (5,0 литров/1000 литров) воды. Эти дозировки могут меняться в зависимости от состава воды и условий бурения.

DD XPAND

(мелкий и крупный)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: экологически безопасный материал для контроля за поглощением промывочной жидкости и закупорки пустот.

ОПИСАНИЕ: DD XPAND может быть использован в нефтегазовой промышленности для алмазного, вращательного и сейсмического бурения.

DD XPAND позволяет осуществлять бурение через пласты трещиноватых пород и способен эффективно перекрывать приток воды и открытые пустоты.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:

От 2 до 4 фунтов продукта DD XPAND на 100 галлонов (от 2,5 до 5,0 кг/1000 литров) воды. Концентрации и процедуры применения для нефти и газа будут разными.

HOLE CONTROL

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: уникальное экономичное средство, созданное для ускорения формирования устья скважины, уменьшения обрушения породы в скважину и ее стабилизации.

ОПИСАНИЕ: HOLE CONTROL может использоваться с пневматическими, трехконусными погружными пневмоударниками для вращательного бурения и всеми типами пневмоударников для наземного бурения (поверхностного и подземного).

HOLE CONTROL сокращает потребность в исправлении скважины.

HOLE CONTROL исключает повторное измельчение срезов, в результате чего образуются куски большего размера для целей пробоотбора.

HOLE CONTROL оставляет клейкий, аккуратно уложенный отвал грунта, не подверженный обрушению до зарядки скважины.

HOLE CONTROL действует как подавитель пыли и уменьшает унос мелких частиц ветром.

HOLE CONTROL делает возможной полную загрузку взрывных скважин, помогая оптимизировать взрывные операции.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:

Со временем продукт слегка разделяется. Перед каждым применением емкости с продуктом следует интенсивно встряхивать.

Приблизительная пропорция перемешивания смеси в резервуаре, пригодной для большинства условий бурения и состояний скважины, составляет приблизительно 1 ½ кварты продукта HOLE CONTROL на 300 галлонов воды (1,5 литра/1200 литров). Такая концентрация приведет к повышению вязкости с 29 (вода) приблизительно до 45, что напоминает густой крем. Для достижения требуемой вязкости воды с природной высокой кислотностью потребуется использовать более высокотехнологичные добавки.

MAPAC

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: сокращает фильтрацию бурового раствора, повышает вязкость, укрепляет стенки скважин при проходке глин.

ОПИСАНИЕ: MAPAC представляет собой сухой порошкообразный органический полимер, который образует прочный коллоидный раствор с пресной или соленой водой.

MAPAC используется, главным образом, для уменьшения фильтрации бурового раствора и повышения вязкости в буровых растворах на основе бентонита. Благодаря своим свойствам, продукт MAPAC может минимизировать отложения глинистой корки, снизить крутящий момент, а также вибрацию штанг. Он может также использоваться для улучшения глинистых растворов, совершенствующих суспензионные свойства и свойства образования фильтрационной корки бурового раствора на стенках скважины, и в пенах для пневматического бурения – для увеличения устойчивости ствола и увеличения выносной способности.

* Продукты MAPAC и BIO CUT PLUS повышают устойчивость глин

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:
При добавлении MAPAC в воду для стабилизации водовосприимчивых пластов возьмите 3–5 фунтов MAPAC на 100 галлонов воды (4,5–7,5 кг/1000 литров). При добавлении MAPAC для уменьшения вибрации штанг, давления крутящего момента и/или циркуляции возьмите 0,5–1,0 фунт на 100 галлонов воды (0,7–1,5 кг/1000 литров) воды. Возьмите 0,5–1,5 фунта MАPAC на 100 галлонов (0,7–1,7 кг/1000 литров) при использовании с пенами в пневматическом бурении, такими, как MATEX DD FOAM 1560

SLO-FREEZE ES

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: экологически безопасный раствор для увеличения времени замерзания промывочной воды, не содержащий гликоля/спирта

ОПИСАНИЕ: SLO-FREEZE ES при смешивании с промывочной водой замедляет процесс замерзания, применяется на буровых вышках, в разведочном бурении, в инженерных изысканиях и т. д.

SLO-FREEZE ES не является постоянным антифризом. Это экологически безопасная альтернатива, помогающая избежать загрязнения окружающей среды в результате закачивания метанола или аналогичных спиртов на поверхность и внутрь грунта.

SLO-FREEZE ES является некоррозионным продуктом, который обеспечивает защиту резервуаров и насосных систем благодаря своим смазочным характеристикам в отличие от систем на базе спирта.

SLO-FREEZE ES аналогично антифризам на спиртовой основе, следует использовать в течение короткого периода времени для приведения в действие оборудования, когда из систем не производится слива воды.

SLO-FREEZE ES прекрасно растворяется в воде, но через продолжительный промежуток времени подвержен частичному разделению, как и антифризы на спиртовой основе.

Для получения наилучших результатов SLO-FREEZE ES необходимо примешивать в воду.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:

Пропорция смеси, предназначенной для защиты в крайне холодный период, должна составлять 20 к 1. При смягчении температуры и условий эксплуатации пропорцию смеси можно изменить в сторону разбавления.

TORQUELESS 41-025

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальный продукт для вращательного и алмазного бурения, предназначенный для уменьшения крутящего момента в скважине, защиты штанг от износа, предотвращения ржавления и продления срока службы породоразрущающего инструмента.

ОПИСАНИЕ: TORQUELESS – это не просто другая растворимая смазка, он играет свою важную роль.

TORQUELESS служит для увеличения срока службы породоразрущающего инструмента и повышения скорости проходки скважины при алмазном бурении.

TORQUELESS основан на экологически безопасной технологии, которая доказала свою эффективность в смазывании расходных компонентов в забое скважины в течение последних 5–7 лет.

При случайном попадании в водоемы продукт TORQUELESS не блестит.

TORQUELESS препятствует разбуханию глины и таким материалам, как сапролиты, тальк и кимберлиты.

TORQUELESS чрезвычайно эффективен как для смазывания пневмоударников в забое скважин, так и для защиты от износа бурильных труб во время горизонтального бурения (исключая потребность в использовании масла для бурильных машин).

TORQUELESS защищает от износа буровые штанги при использовании отклоняющихся клиньев в алмазном бурении.

TORQUELESS увеличивает срок службы замков бурильных труб, уменьшая крутящий момент в скважине.

TORQUELESS повышает эффективность порошкообразных систем буровых растворов (бентонитов, полимеров). В сочетании с соответствующими растворами и смесительными системами продукт TORQUELESS уменьшает вероятность прихвата буровых штанг и потери обсадной трубы в условиях задавливания грунтом.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:

От 1-100 до 1-300, в зависимости от условий бурения и глубины скважины.

ULTRAVIS

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: новый высокотехнологичный жидкий полимерный загуститель и продукт понижения водоотдачи.

ОПИСАНИЕ: ULTRAVIS используется в алмазном, горизонтальном, вращательном или сейсмическом бурении.

ULTRAVIS – это высококонцентрированный продукт, который при смешивании с водой быстро превращается в раствор очень высокой вязкости.

ULTRAVIS обладает параметрами вязкости, на 40–50 % превышающими вязкость традиционных жидких полимеров, и может использоваться в пресной или соленой воде.

ULTRAVIS является прекрасным ингибитором ила, глин, трещиноватых зон, песчаных и глыбообразных пластов и загрязнений.

ULTRAVIS устойчив к изменению вязкости при высокой температуре воды.

ULTRAVIS обладает прекрасными свойствами сдвигоустойчивости.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ:

В зависимости от качества воды и условий бурения, расход ULTRAVIS будет на 50 % меньше, чем потребление традиционных продуктов.

DD-XPRESS 40-030

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Экологически безопасный DSPA (сухой суспензионный полиакриламид). Добавляется в воду для создания очень вязкой буровой жидкости, используемой для удаления шлама, непрерывного укрепления стенок скважины, упрощает прохождение глинистых участков, уменьшения крутящего момента бурового става и сохранения получаемого керна. Защищает от абразивного износа буровые штанги, предотвращение образования ржавчины на инструменте и продлевая срок службы инструмента.

ОПИСАНИЕ:

DD-XPRESS - это экологически безопасный, очень высокомолекулярный DSPA, который может использоваться как в проточной, так и в солоноватой воде.

DD-XPRESS придает отличную вязкость. Это превосходный продукт для стабилизации ствола скважины и инкапсуляции глин.

DD-XPRESS ингибирует набухание глинистых материалов, таких как сапролиты, тальки и кимберлиты, которые, в свою очередь, устраняют комкование.

DD-XPRESS эффективен даже в условиях бурения, где температура скважины превышает 66 градусов Цельсия.

DD-XPRESS снижает расходы на транспортировку для бурения благодаря своей концентрированности.

DD-XPRESS увеличивает как ходимость алмазной коронки, так и скорость бурения.

DD-XPRESS базируется на экологически безопасной технологии, которая доказала свою эффективность в смазке расходных материалов, работающих в скважине, в течение более 25 лет.

DD-XPRESS защищает износ буровых штанг при использовании отклоняющих клиньев.

DD-XPRESS увеличивает срок службы инструмента за счет уменьшения крутящего момента.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДОЗИРОВКА:

Рекомендуемая начальная доза DD-XPRESS

2-4 литра на 1000 литров воды.

2-4 кварты на 250 галлонов воды.